ПАМЯТКА

по безопасному проведению работ в водопроводных,

канализационных и газовых колодцах

- Работники должны пройти обучение по безопасному выполнению работ в колодцах, и ежегодно подтверждать свои знания по безопасному выполнению работ во время проверки знаний по охране труда.

- Для проведения работ внутри емкостей должна назначаться бригада в составе не менее трех человек (работающий и два наблюдающих).

Пребывание внутри колодца разрешается, как правило, одному человеку. При необходимости пребывания в емкости большего числа работающих должны быть разработаны, внесены в наряд-допуск и дополнительно осуществлены меры безопасности, предусматривающие увеличение числа наблюдающих (не менее одного наблюдающего на одного работающего в емкости), порядок входа и выхода работающих, порядок размещения шлангов, заборных патрубков противогазов, сигнально-спасательных веревок, наличие средств связи и сигнализации на месте проведения работ.

- Во всех случаях на работающем, спускающимся в емкость, должен быть надет спасательный пояс с сигнально-спасательной веревкой.

- При отсутствии зрительной связи между работающим и наблюдающими должна быть установлена система подачи условных сигналов.

- При проведении работ внутри колодца один из наблюдающих должен находиться у люка (лаза) емкости в таком же снаряжении, как и работающий, имея при себе изолирующий противогаз в положении "наготове".

- Во время работы в емкости наблюдающий обязан каждые 2-3 минуты справляться о самочувствии работающего с помощью условных сигналов. В случае ухудшения самочувствия работающего или неполучения от него ответа, наблюдающий обязан немедленно приступить к извлечению работающего из колодца.

- Применяемые при работе СИЗ, СКЗ и предохранительные
приспособления должны исключать возможность искрообразования, а также
образования и накопления статических зарядов.

- Для защиты органов дыхания работающих внутри колодца применяются шланговые противогазы. Использование фильтрующих противогазов запрещается.

- Время единовременного пребывания работающего в шланговом противогазе определяется нарядом-допуском, но не должно превышать 30 минут.

- На период проведения работ открытые люки колодцев должны быть
ограждены, а в ночное время освещены.